Щит-1LSF (косяк 100 мм) правила установки дверей

- Монтаж дверного косяка производится с помощью шестнадцати дюбель-гвоздей диаметром 7,5 мм и длиной 72 мм, по восемь с каждого бока. Расстояние от низа косяка – 200 мм, от верха 230 мм, посредине шагом не более 650 мм.

- Расстояние между косяком и стеной должно быть 10 мм. После установки косяка в стенной проем выкручиваются все болты диаметром 24 мм, до упора в стену. При наличии увеличенного промежутка между косяком и стеной, необходимо убедиться, что все выкрученные из косяка болты упираются во внутреннюю стенку проема.

- Когда косяк с выкрученными крепежными болтами диаметром 24 мм вертикально вставлен в стенной проем, сквозь полости болтов просверливаются дыры (диаметром 6 мм при установке в деревянную стену и бетон; диаметром 10 мм при установке в кирпичную или бетонную стену при использовании дюбелей «Elematic» 50PZ 10x50). Глубина дырки не менее 70 мм.

- Расстояние между косяком и дверью должно быть 6 мм (±1,5мм). Расстояние определяется путем выкручивания крепежных болтов диаметром 24 мм.

- Промежуток между косяком и стеной заполняется каменной ватой PAROC UNS 37z и покрывается с внешней стороны окантовкой из МДФ толщиной 18 мм, а с внутренней стороны - окантовкой из МДФ толщиной 12 мм.

- При монтаже дверей, открывающихся внутрь, необходимо спилить (или иным способом уничтожить) надрезы для отвертывания доступных с внешней стороны крепежных винтов косяка.